Инструкция по эксплуатации квартиры

в многоэтажном жилом доме по адресу:

г. Барнаул,

Павловский тракт, 287.

Содержание

1. Общие положения

2. Содержание помещений

3. Строительные конструкции

3.1 Конструктивные элементы

3.2 Окна и двери

3.3 Внутренние стены

3.4 Внутриквартирные перегородки

3.5 Перекрытия

3.6 Лоджии

4. Инженерное оборудование

4.1 Отопление

4.2 Вентиляция

4.3 Водоснабжение

4.4 Водоотведение (канализование)

4.5 Мусороудаление

4.6 Электрооборудование

4.7 Устройства сетей  связи, радиофикации, телефонизации, телевидения, домофона

1. Общие положения

Настоящая инструкция по эксплуатации квартир разработана в соответствии с

действующим законодательством РФ.

Данная инструкция содержит необходимые данные для Собственников

жилых помещений в многоквартирном доме с целью их эксплуатации.

Жилищные права и жилищные отношения регулируются Федеральным законом от 29

декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации».

Организация (ТСЖ, управляющая организация), привлеченная собственниками жилых помещений для эксплуатации, несет ответственность за сохранность общего имущества и за надлежащую эксплуатацию здания в целом (а также собственники) и в соответствии с заключенным договором.

Состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и

реконструкции жилых зданий устанавливают «Правила и нормы технической эксплуатации

жилищного фонда» (утверждены постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г.

№ 170).

Собственник жилых помещений несет ответственность за эксплуатацию помещений в его квартире.

Собственник жилых помещений обязан поддерживать помещения в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственниками помещений в многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной

жилищной политики» граждане обязаны выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе осуществлять техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий.

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем

зданий, в соответствии п.1.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,

утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170, включает в себя:

- техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;

- осмотры;

- подготовка к сезонной эксплуатации;

- текущий ремонт;

- капитальный ремонт.

Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его

состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию

инженерных систем и т.д.

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-

технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления

работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания

эксплуатационных показателей.

Собственники жилых помещений обязаны допускать в занимаемое ими помещения работников управляющей организации и представителей собственника здания (товарищества собственников жилья) для технического и санитарного осмотра состояния жилых помещений, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося внутри этих помещений.

В случае необходимости разрешать производить капитальный, текущий и срочный ремонт, а также устранять аварии.

2. Содержание помещений

Собственники жилищного фонда или их уполномоченные должны своевременно вносить изменения в исполнительную документацию по планировке помещений, конструктивным элементам и инженерному оборудованию, возникающие в результате ремонтов, реконструкции, модернизации, перепланировки и повышения благоустройства с корректировкой технического паспорта жилого дома. Переоборудование жилых помещений в жилом доме допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

Желающим перепланировать свою квартиру необходимо обратиться с заявлением в Администрацию города с уведомлением эксплуатирующей организации.

Переоборудование, перепланировка жилых помещений производится с разрешения эксплуатирующей организации в рамках правил, установленных правительством  РФ и включает в себя:

- перенос или установку дополнительных нагревательных сантехнических приборов;

- устройство вновь или переоборудование существующих туалетов, ванных комнат;

- прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

Перепланировкой жилых помещений является:

- перенос и разборка перегородок;

- перенос и устройство дверных проемов;

- разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир;

- устройство дополнительных кухонь и санузлов;

- расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений;

- устройство или переоборудование существующих тамбуров.

Переоборудование и перепланировка квартир, комнат встроенных общественных помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры, не допускается.

Собственник, допустивший самовольное переустройство жилого, подсобного, переоборудование лоджий, переустановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования, обязан привести это помещение в прежнее состояние и согласовать в установленном порядке.

Аварийное состояние жилого дома, его части, отдельных конструкций или элементов инженерного оборудования, вызванное несоблюдением собственником жилого помещения по его вине, устраняется в установленном порядке обслуживающей организацией (управляющей компанией). Стоимость ущерба определяется калькуляцией на ремонтно-восстановительные работы и выполняются за счет средств виновного.

3. Строительные конструкции

3.1.   Конструктивные элементы

Конструктивная схема жилого дома – поперечно-стеновая, с несущими внутренними и наружными поперечными кирпичными стенами. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой несущих  наружных и внутренних кирпичных стен и горизонтальных дисков перекрытий.

Наружные стены трехслойные и выполнены:

- внутренний несущий слой – кладка из силикатного кирпича марки СУР 150/25 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М 100 толщиной 510, 640 и 770 мм;

- средний слой из минераловатных плит толщиной 150мм;

- наружный слой – облицовка линеарными панелями с полимерным покрытием.

Для обеспечения нормального температурно - влажностного режима наружных стен не рекомендуется:

- устанавливать вплотную к ним громоздкую мебель, особенно в наружных углах;

- вешать на наружные стены ковры и картины в первые два года эксплуатации.

3.2.   Окна и двери

В проемы наружных стен устанавливаются окна из ПВХ профиля с  двухкамерными стеклопакетами и балконные двери ПВХ.

Оконные блоки ПВХ обладают высокой герметичностью и высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажного режима в помещении и, как следствие, к возможной конденсации влаги на поверхностях стеклопакетов и откосах. Такие нежелательные явления возникают из-за влаги, скапливающейся внутри помещения. Причинами повышения влажности могут быть: приготовление пищи, стирка и т. п., в новом здании влага в воздухе может появляться в результате высыхания строительных материалов (бетон, раствор, штукатурка).   Помещения квартир с оконными блоками ПВХ необходимо проветривать не только для свежего воздуха, но и для вывода паров влаги.

Правильное проветривание помещений:

- по утрам все комнаты тщательно проветривать в течение 5-10 минут;

- в течение дня дополнительно проветривать помещение, приоткрывая окно, по возможности 2-3 раза в день на 10 минут.

Оконные блоки из ПВХ - профиля оборудованы поворотно-откидным устройством с функцией щелевого проветривания, которое управляется единой ручкой:

1) При открывании и закрывании створки ручку следует поворачивать только

при закрытой створке, придерживаемой рукой. Когда окно открыто, изменять положение

ручки запрещается.

2) Чтобы открыть (распахнуть) створку окна, ручку поворачивают на 90 градусов в

горизонтальное положение (положение «Открыто» на Рис. 1). При повороте ручки закрытую

створку слегка прижимают к раме другой рукой (чуть выше ручки). Затем, потянув за ручку,

створку распахивают (сплошной режим - поворотное открывание).

3) Для перевода створки из закрытого положение в откидное (поворот створки относительно нижней горизонтальной оси, положение «Откинуто» на Рис.2) ручку поворачивают вертикально на 180 градусов вверх, затем, потянув за ручку, поворачивают створку относительно нижней горизонтальной оси на заданный изготовителем угол (не более 10 градусов) (откидной режим).

4) Для запирания створки из открытого или откидного положения ее сначала

закрывают и, придерживая створку рукой, поворачивают ручку вертикально вниз (положение

«Закрыто» на Рис. 2).

5) Для перевода створки в положение «Проветривание» ручку поворачивают из

положения «Откинуто» в положение «Проветривание» на 45 градусов (см. Рис. 3) При этом

створка окна (после небольшого поворота относительно нижней горизонтальной оси)

фиксируется, будучи неплотно прижатой к раме окна вверху. Зазор между рамой окна и створкой (в верхней части) в данном режиме может составлять от 5 до 10мм. и регулируется небольшим поворотом ручки (щелевой режим).

6) Для того, чтобы закрыть окно, из режима «Проветривание» створку окна

необходимо сначала прижать рукой раме окна, затем повернуть ручку в положение «Закрыто».

Пластиковые окна рассчитаны на исправную службу в течение многих лет при условии их правильной эксплуатации. Современное окно - это сложная система различных

взаимодействующих между собой элементов, которые в процессе эксплуатации требуют

определенного ухода.

Пыль, находящаяся в большом количестве в атмосфере города, оседая на механизмах

окон, оказывает негативное влияние на их работоспособность. Если своевременно не чистить и не смазывать все движущиеся составные части фурнитуры окон, не ухаживать должным образом за резиновыми уплотнителями, окна могут потерять свои функциональные свойства уже через три месяца.

Рекомендации по эксплуатации:

В процессе эксплуатации квартиры собственник должен в обязательном порядке не реже

двух раз в год (весной и осенью) производить следующие работы по техническому

обслуживанию окон:

- Осуществлять проверку надежности крепления деталей фурнитуры. При необходимости

подтянуть крепежные шурупы.

- Очищать механизмы окон от пыли и грязи. При этом необходимо использовать только

чистящие средства, не повреждающие антикоррозийное покрытие металлических деталей.

- Осуществлять регулировку фурнитуры, замену поврежденных и изношенных деталей

(регулировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и ножниц, а также замена

деталей и снятие навеса створки должна проводиться специалистами).

- Смазывать все подвижные детали и места запоров поворотно-откидной фурнитуры маслом (например, машинным маслом), не содержащим кислот или смол.

- Очищать от грязи и протирать специальными средствами резиновые уплотнители на створках окон.

- Очищать окна и подоконники с помощью мягкой ткани, обычного мыльного раствора или специальных моющих средств для пластиков, не содержащих растворителей, ацетона, абразивных веществ, кислот. Для очистки окон нельзя применять царапающие мочалки, чистящие средства, содержащие абразивную крошку (типа «Пемолюкс»), кислоту, щелочь, растворитель или ацетон, стиральный порошок. Для предотвращения образования статического электричества, притягивающего пыль, поверхности обрабатывают раствором антистатика.

- С целью поддержания в помещениях допустимой влажности и нормативного воздухообмена, необходимо периодически осуществлять проветривание помещений с помощью открывания оконных створок (разрешено использовать при температуре наружного воздуха выше "нуля" следующие режимы открывания: сплошной, откидной или щелевой, а при температуре наружного воздуха ниже "нуля" разрешен для постоянного пользования только режим щелевого открывания и для кратковременного (залпового) - режим сплошного открывания).

В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода

наружу скапливающейся внутри влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части

рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих

каналов, и периодически, не реже двух раз в год, очищать их от грязи.

Эластичные резиновые уплотняющие прокладки в притворе створок изготовлены из

современного материала. При неправильном уходе резина может трескаться и терять

эластичность. Поэтому собственник обязан минимум два раза в год очищать резиновый уплотнитель от грязи и пыли, смазывать специальными средствами (можно касторовым маслом, силиконовой смазкой). Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань.

На окна установлена высококачественная фурнитура. Она гарантирует удобство и

комфорт при использовании, безупречное функционирование и долговечность при условии

правильной эксплуатации.

Внимание:

- Не допускается касание штор подоконников, чтобы не препятствовать конвекции

горячего воздуха от отопительного прибора для обогрева окон, чтобы не было конденсации влаги на окне.

- Не допускается попадание в механизмы и фурнитуру оконных и дверных балконных блоков песка, мела, строительного раствора.

- Не допускается чистить пластиковые окна острыми и царапающими инструментами,

повреждающими гладкие поверхности.

- Не допускается попадания посторонних предметов между рамой и створкой окон, балконных дверей, а также в подвижные узлы.

- Не допускается вешать на створки окон, балконных дверей одежду или другие посторонние предметы.

3.3.   Внутренние стены

Стены внутренние несущие - кладка из силикатного кирпича марки СУР 150/25 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М 100 толщиной 510 и  640 мм.

Межквартирные перегородки выполнены из стеновых блоков ячеистого бетона на цементно-песчаном растворе М-50.

Под штукатуркой  стен выполнена разводка сетей электроснабжения. При производстве работ, связанных с ремонтом, устройством отверстий, следует учитывать  расположение скрытой электропроводки.

При эксплуатации помещений не допускается пробивка новых проемов во внутренних несущих стенах, увеличение размеров проемов, заложенных в проекте. Необходимо соблюдать при эксплуатации помещений заданный температурно-влажностный режим внутри здания:

3.4.   Внутриквартирные  перегородки

Перегородки, разделяющие внутриквартирное пространство на комнаты выполнены из кладки силикатного кирпича марки СУР 150/25 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М 50 толщиной 90 мм.

3.5.   Перекрытия

Плиты перекрытия и покрытия -  сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 220 мм.

По плитам выполнена цементно-песчаная стяжка из раствора М 150.

Чистовое покрытие пола – на усмотрение собственника квартиры.

3.6.  Лоджии

Проектом предусмотрены следующие конструкции лоджий:

- перекрытие лоджий – индивидуальные сборные железобетонные  толщиной 160 мм, из  бетона  класса  В 20.

- ограждение лоджий – металлический каркас с заполнением профлистом с полимерным покрытием.

При эксплуатации не допускается:

- размещение на лоджиях тяжелых вещей, захламление, самовольное остекление и т. д., портящее внешний вид здания и нарушающее нормальную эксплуатацию лоджий;

- самовольная установка козырьков, эркеров.

- Демонтаж пожарных лестниц и люков.

4. Инженерное оборудование

4.1.  Отопление

Система отопления однотрубная с верхней разводкой.

Приборы отопления алюминиевые, на приборах установлены счетчики учета тепла INDIV.

Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено кранами Маевского.

- Осторожно. Высокая температура. Риск ожога.

- Регулярно производите техническое обслуживание оборудования для обеспечения его нормальной работы, рекомендуется не менее 1 раз в год.

- Регулярно производить осмотр резьбовых соединений на наличие протечек.

Запрещается замена типа нагревательного прибора без согласования с эксплуатирующей организацией.

Запрещается отключать радиаторы от системы отопления(кроме случаев профилактической промывки или аварийных ситуаций).

Запрещается перекрывать запорную арматуру радиаторов при сброшенном теплоносителе.

По окончании отопительного периода собственник обязан провести совместно с эксплуатирующей организацией осмотр всех соединительных узлов, на предмет наличия тещи, замены пришедших в негодность прокладок и др.

4.2 Вентиляция

Вентиляция жилой части здания запроектирована с естественным побуждением.

Приток – неорганизованный с регулировкой притока, а также через устройство в оконных блоках поворотно - откидных створок или микропроветривание и через форточки.

Удаление воздуха предусмотрено из помещений санузлов, ванных и кухонь через вытяжные решетки вентиляционным каналам на кровлю. На верхнем этаже удаление воздуха на кухнях предусмотрено с установкой вытяжного вентилятора, подключенного к электрической системе.

Запрещается

- Установка кухонных вытяжных систем полностью перекрывающих вентиляционный канал, в отключенном состоянии препятствующая естественной вентиляции;

- Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода.

Проверка работы вентиляции осуществляется по отклонению пламени горящей свечи: в сторону решетки – работает, без отклонения или от решетки – не работает.

Кухни и санитарные узлы следует дополнительно вентилировать путем устройства притока воздуха через щели (1-2 см) в нижней части дверей.

- для жилых помещений квартир температура +20°С при влажности 50-55%;

4.3 Водоснабжение

Водоснабжение квартиры холодной водой предусмотрено от общедомовых стояков.

Подача воды осуществляется от стояка водопровода через счетчики и запорную арматуру на каждую квартиру. Для понижения давления на 1-9 этажах установлены редукционные клапана.

Горячее водоснабжение централизованное, подача горячей воды происходит в квартиры по стоякам через счетчики и запорную арматуру на каждую квартиру. Под потолком верхнего этажа предусмотрена циркуляция, для обеспечения постоянной температуры горячей воды.

При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить стояки, монтировать систему теплых полов от системы  ГВС.

Запрещается устанавливать запорную арматуру на перемычке полотенцесушителя.

При длительном отсутствии собственника помещения необходимо перекрывать запорную арматуру на системах холодного водоснабжения на вводе в квартиру.

4.4.  Водоотведение (канализование)

Отвод бытовых стоков от здания предусматривается в наружные  канализационные сети.

В каждой квартире на общедомовых стояках предусмотрено устройство тройников с горизонтальными подводками для возможности подключения.

При эксплуатации общедомовой канализации не разрешается самовольно переносить стояки.

Собственники жилых помещений должны соблюдать настоящие правила пользования водопроводом и канализацией:

- не допускать поломок установленных в квартирах арматуры;

- не выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;

- не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы;

- не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;

- не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети;

- немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях систем водопровода и канализации;

- оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок;

- для очистки наружной поверхности пластмассовых труб пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически запрещается применять металлические щетки и растворители;

- при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой – прочищать их следует отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.

4.5. Мусороудаление

Сбрасывание бытовых отходов в загрузочный клапан должно производиться по следующим правилам:

- небольшими порциями;

- крупные части должны быть измельчены для свободного прохождения через загрузочный клапан;

- мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется завернуть в пакеты, свободно размещающиеся в ковше клапана;

- отходы, не поддающиеся измельчению, должны быть вынесены в сборник (контейнер) для дворового смета

- сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные предметы, требующие усилий при их загрузке в ковш клапана, а также горящие, тлеющие предметы и взрывоопасные вещества и выливать жидкости не допускается.  Нарушать целостность и герметичность ствола мусоропровода категорически запрещается.

4.6  Электрооборудование

Электроснабжение квартир осуществляется от этажных распределительных устройств. Для учета электроэнергии, потребляемой квартирой, в щитах учета устанавливается электронный счетчик, включенный в автоматизированную систему коммерческого учета энергопотребления. Для отключения счетчика при ремонте перед ним установлен выключатель-разъединитель типа ВА47 (или аналогичный по параметрам). После счетчика установлены групповые  автоматические выключатели.

При установке в квартире дополнительных розеток и светильников необходимо выполнять следующие требования:

- ответвление защитного проводника должно выполняться в ответвительных коробках одним из следующих способов: пайка, сварка, опрессовка, спецсжимы, клеммы;

- последовательное соединение (зануление) штепсельных розеток и корпусов светильников не допускается.

От РЕ-шины квартирного щита до КУП прокладывается медный проводник сечением 1х4 мм2. От КУП прокладываются в трубе защитные проводники к стоякам системы горячего и холодного водоснабжения. Также при установке металлической (чугунной) ванны необходимо проложить защитный проводник от КУП до клеммы ванны.

Прокладку и подключение защитных нулевых проводников должны выполнять сотрудники электромонтажной организации, а места для подключения защитных нулевых проводников к стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения должны указывать сантехники.

Собственник жилья должен обеспечивать исправность своих электроустановок.

При эксплуатации электрооборудования собственник жилья не имеет права:

- осуществлять замену аппаратов защиты (автоматических выключателей) на другие, с завышенными номинальными токами;

- подключать электрическую нагрузку больше предусмотренной на квартиру;

- включать в розеточную сеть электроприборы с нарушенной изоляцией;

- использовать провод (кабель) меньшего предусмотренного нормами сечения при прокладке дополнительных электрических линий.

4.7  Устройства сетей  связи, радиофикации, телефонизации, телевидения, домофона

Телефонизация

Выполнена внутренняя разводка по стоякам здания без разводки по квартирам.

Выполнение разводки от щита до квартиры осуществляет специализированная организация , предоставляющая услугу по дому.

Телевидение

Для подключения абонентов на каждом этаже в слаботочной части УЭРМ установлены ответвители ОТА. Прокладка абонентской сети выполнена от УЭРМ до квартиры. Далее разводка выполняется силами собственника.

Домофон

В жилом доме предусмотрена система домофонной связи. Для этого на входной двери центрального входа установлен вызывной блок. Данный домофон рассчитан на 150 абонентов.

В неподвижную створку входной двери установлена вызывная панель домофона, позволяющая осуществлять набор номера квартиры для непосредственного вызова, набор «Ключа» для открытия двери или открытие двери с помощью персонального идентификатора.

Электромагнитный замок установленный с внутренней стороны создает необходимое усилие, препятствующее свободному открыванию двери. Для выхода из подъезда используется кнопка "выхода".

Пожарная сигнализация

Система автоматической пожарной сигнализации, установленная в жилом доме, предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания,  информирования людей о пожаре и управления инженерными системами здания.

В соответствии с требованиями нормативной документации установлено следующее оборудование:

- в прихожей квартиры – 3 тепловых пожарных извещателя;

- в помещениях квартиры (за исключением санузлов и ванных комнат) – автономный пожарный извещатель.

В случае обнаружения пожара на посту диспетчера срабатывает пульт управления, который выдаёт звуковой сигнал и указывает зону срабатывания, автоматически включается система оповещения о пожаре, отключаются лифты и опускаются на 1-й посадочный этаж.

При проведении ремонтных и отделочных работ:

- автономные пожарные извещатели в помещениях квартиры демонтируются и устанавливаются на чистовом потолке;

- для демонтажа и установки на чистовой потолок дымовых извещателей, расположенных в прихожей, необходимо вызвать представителя эксплуатирующей организации для отключения на время ремонтных работ данных извещателей от общедомовой системы автоматической пожарной сигнализации.

Самостоятельные попытки отключения могут привести к срабатыванию пожарной, отключению системы пожаротушения и дымоудаления подъездов и отключению лифта.

Ведомость нормативных документов

1.  Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря

2004г. № 188-ФЗ.

2.  «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены

постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170).

3.  СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция

СНиП "31-01-2003".

4. СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция

СНиП 23-02-2003".

5. СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым

зданиям и помещениям.

6. ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

7. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.

8. ГОСТ 30777-2001 Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для

оконных и балконных дверных блоков. Технические условия.